## Slide 1
write_flash_gui user guide
2020.04

## Slide 2
目录
烧写调试工具
研发人员使用write_flash_gui
工厂和测试人员使用write_flash_gui
升级boot1分区数据

## Slide 3: 烧写调试工具
右图是常用的串口板，如果5V和S1接在一起，TX/RX上就有5V电压，而芯片的安全电压不超过3.3V，就有可能会烧坏芯片或其它异常。请将S1连接3V3，如果没有跳线帽也可不连接。
下图将串口板3.3V输出脚跟5V输出脚短接，会烧坏串口板，这是错误做法；可以将这两个脚悬空，什么都不接。
如果使用write_flash_gui烧录大概率不成功或点击start all按钮后长时间烧录没反应，请更换串口板试下。

## Slide 4: 研发人员使用write_flash_gui
1. 通过编译指令编译整个工程，看到右图红色方框中的log说明编译成功，否则check失败原因；
2. 工具位置：vendor/bestechnic/bes2300wp/release/write_flash_gui，拷贝整个write_flash_gui到windows下开始烧录；
3. 具体烧录步骤见下页；

## Slide 5
工厂和测试人员使用write_flash_gui
1. 在write_flash_gui->Help->About中查看版本信息，下面操作都是基于1.0.12及之后版本进行， 1.0.12之前版本的请升级到最新版本；

## Slide 6
工厂和测试人员使用write_flash_gui
2. 在write_flash_gui或阿里释放软件包中可以看到下图1中bes_write_flash_main.exe，双击它启动工具如下图2 ；

## Slide 7
工厂和测试人员使用write_flash_gui
3. 操作步骤1：单击Port Config；步骤2:单击List，列出串口列表；步骤3：勾选用于烧录的串口；步骤4：点击Ok；

## Slide 8
工厂和测试人员使用write_flash_gui
4. 单击Start All（如下左图），所选串口等待烧录，给机器上电，开始烧录；烧录结束，重新进入等待烧录状态；
5. 单击Stop All （如下右图） ，所选串口退出烧录状态或等待烧录状态，串口被释放；

## Slide 9
升级boot1分区数据
1. 判断机器是高安还是非高安的依据：
通过boot1的log进行判断（如右图），当security_en为1时是高安机；当security_en为0时是非高安机；
2. 高安机器操作步骤如下：
(1). 用新的write_flash_gui烧录软件包烧录一次；
(2). 通过高安工位再触发一次高安，boot1分区数据更新完成；
3. 非高安机操作步骤如下：
(1).用新的write_flash_gui烧录软件包烧录一次， boot1分区数据更新完成；

## Slide 10: odm name读写操作及odm type确认log
1. 阿里为了区分不同项目的机器，引入了odm name；在设置odm name时不仅会保存odm name字符串还同时保存对应odm type值到bootinfo分区中：
2. 写odm name操作：
(1). 举例：factory ATE_SET_ODM_NAME C2H_52058_TL ；
3. 读odm name操作：
(1). factory ATE_GET_ODM_NAME，如右图；
4. odm type枚举值如下左图，与odm name相对应；在boot2 log有odm_type值来显示，如下右图，因为odm name为C2H_52058_TL，所以odm type值为0；

## Slide 11: THANK YOU